## Slide 1
Parque Arauco Corporación Puente Alto
Período analizado: 01/02/2026 - 28/02/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 28 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 13/02/2026 (1.161,5 m³), un 420,4% por encima del promedio. Se detectaron 165 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
6.250 m³
Promedio Diario
223 m³
Día Mayor Consumo
1.161,5 m³
Alertas Nocturnas
165
Consumo Nocturno
2.067,7 m³
(33,1%)
28 días consumo Noc. de 28 días
Consumo Efectivo
4.182,2 m³
(66,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$2.578.483
Valorización Consumo Efectivo
$5.215.254

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Corporación Puente Alto, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Esc. Nonato Coo' con 1.930,3 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Esc. Nonato Coo
Indicadores
Consumo Total del Período
1.930,3 m³
Consumo Nocturno
775 m³ (40,1%)
11 días de 28
5 alertas
Consumo Diurno
1.155,3 m³ (59,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$966.450
Valorización Consumo Diurno
$1.440.684

## Slide 5
Esc. Villa Independencia
Indicadores
Consumo Total del Período
1.200,7 m³
Consumo Nocturno
432,7 m³ (36%)
28 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
768 m³ (64%)
Valorización Consumo Nocturno
$539.577
Valorización Consumo Diurno
$957.646

## Slide 6
Esc. Padre Hurtado
Indicadores
Consumo Total del Período
709,7 m³
Consumo Nocturno
241,5 m³ (34%)
26 días de 28
24 alertas
Consumo Diurno
468,2 m³ (66%)
Valorización Consumo Nocturno
$301.151
Valorización Consumo Diurno
$583.845

## Slide 7
Liceo Chiloé
Indicadores
Consumo Total del Período
560,2 m³
Consumo Nocturno
154,8 m³ (27,6%)
18 días de 28
2 alertas
Consumo Diurno
405,4 m³ (72,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$193.023
Valorización Consumo Diurno
$505.546

## Slide 8
Esc. Los Andes
Indicadores
Consumo Total del Período
468,6 m³
Consumo Nocturno
119,7 m³ (25,5%)
10 días de 28
0 alertas
Consumo Diurno
348,9 m³ (74,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$149.266
Valorización Consumo Diurno
$435.078

## Slide 9
Esc. Luis Matte Larraín
Indicadores
Consumo Total del Período
334 m³
Consumo Nocturno
123,5 m³ (37%)
27 días de 28
5 alertas
Consumo Diurno
210,5 m³ (63%)
Valorización Consumo Nocturno
$153.992
Valorización Consumo Diurno
$262.543

## Slide 10
Consolidada
Indicadores
Consumo Total del Período
285,7 m³
Consumo Nocturno
39,5 m³ (13,8%)
28 días de 28
29 alertas
Consumo Diurno
246,2 m³ (86,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$49.256
Valorización Consumo Diurno
$307.011

## Slide 11
Escuela Andes del SUR
Indicadores
Consumo Total del Período
271,1 m³
Consumo Nocturno
69,2 m³ (25,5%)
23 días de 28
11 alertas
Consumo Diurno
201,9 m³ (74,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$86.292
Valorización Consumo Diurno
$251.769

## Slide 12
Colegio Maipo
Indicadores
Consumo Total del Período
206,3 m³
Consumo Nocturno
35,1 m³ (17%)
28 días de 28
33 alertas
Consumo Diurno
171,2 m³ (83%)
Valorización Consumo Nocturno
$43.820
Valorización Consumo Diurno
$213.449

## Slide 13
Esc. Gabriela
Indicadores
Consumo Total del Período
147,4 m³
Consumo Nocturno
51,4 m³ (34,9%)
23 días de 28
24 alertas
Consumo Diurno
96 m³ (65,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$64.096
Valorización Consumo Diurno
$119.712

## Slide 14
Esc. Juan Mackenna
Indicadores
Consumo Total del Período
135,9 m³
Consumo Nocturno
27,2 m³ (20%)
28 días de 28
32 alertas
Consumo Diurno
108,8 m³ (80%)
Valorización Consumo Nocturno
$33.893
Valorización Consumo Diurno
$135.636