## Slide 1
Parque Arauco Quilicura
Período analizado: 01/02/2026 - 25/03/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 53 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 03/03/2026 (117,2 m³), un 23,8% por encima del promedio. Se detectaron 13 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
5.019,7 m³
Promedio Diario
95 m³
Día Mayor Consumo
117,2 m³
Alertas Nocturnas
13
Consumo Nocturno
565,9 m³
(11,3%)
53 días consumo Noc. de 53 días
Consumo Efectivo
4.453,8 m³
(88,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$705.715
Valorización Consumo Efectivo
$5.553.826

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Quilicura, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Matriz Principal' con 4.830,1 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
4.830,1 m³
Consumo Nocturno
565,9 m³ (11,7%)
53 días de 53
11 alertas
Consumo Diurno
4.264,2 m³ (88,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$705.702
Valorización Consumo Diurno
$5.317.482

## Slide 5
Alimentación Baños
Indicadores
Consumo Total del Período
189,5 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
1 días de 53
2 alertas
Consumo Diurno
189,5 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$12
Valorización Consumo Diurno
$236.344

## Slide 6
Nota operativa del período analizado
Desde el 17-02-2026 se realizó el cambio de punto de monitoreo en Mall Quilicura:
- Se eliminó: Red de Incendio (000025-14)
- Se instaló: Alimentación baños (000025-34)
Esta variación se considera al interpretar la evolución del consumo en el período 01-02-2026 al 25-03-2026.