## Slide 1
WES · Parque Arauco
Resumen por recinto
Recomendaciones y umbrales 24 h · un mall por lámina
Período 01/05/2026 – 17/08/2026 | Emisión 18 agosto 2026
MAE · MAM · MAQ · BOM · AEB · CUR · PAK

## Slide 2
MAE · Resumen y propuesta
Mall Arauco Estación | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Estanque Norte: mantener el control 00:00–05:00. Noche típica 4,8 → 1,1 m³. Es el que más ahorra de los controles MAE.
• Pizza Hut: control 01/07 ya operativo. No se propone umbral de madrugada.
• Estanque Sur: presostatos reparados el 10/06. Se sostiene en 28 m³/día (−61 m³/día = $2.546.923/mes).
• Baños Guardias: control instalado; no está solicitado el uso.
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Estanque Norte
40 m³/día
Estanque Sur
35 m³/día
Pizza Hut
50 m³/día
Baños Públicos
10 m³/día
AHORRO · ON/OFF
Estanque Norte (ya operativo): 555 m³/mes = $777.000/mes.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 3
MAM · Resumen y propuesta
Mall Arauco Maipú | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Desde el 15/08 se inyecta Falabella, se corta Placa y el mall sale por Falabella.
• No se propone on/off ahora: hay que ver a dónde va el consumo de noche en Falabella.
• Siguiente paso: reubicar Pasillo Técnico y ARROW (casi no miden) y subdividir la línea de Falabella.
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Placa Bancaria
290 m³/día
Falabella
140 m³/día
AHORRO · ON/OFF
Sin on/off este recinto. Primero partir la línea de Falabella.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 4
MAQ · Resumen y propuesta
Mall Arauco Quilicura | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Matriz Principal concentra el recinto (99 % de julio). El día se duplicó desde el 22/06 y se quedó arriba.
• Proponer control on/off 00:00–06:00 en Matriz: 21,9 m³/noche típica.
• Alim. Baños es uso hábil: no es el problema ni el punto del control.
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Matriz Principal
240 m³/día
AHORRO · ON/OFF
On/off 00–06 en Matriz: 658 m³/mes = $920.640/mes.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 5
BOM · Resumen y propuesta
Buenaventura (San Ignacio) | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Mantener el on/off de San Ignacio 500 (desde 17/07). La madrugada pasó de 32 a 2 m³ y se sostiene.
• No se lee como fuga: residual típico ~2 m³. San Ignacio 300 queda en monitoreo.
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
San Ignacio 500
145 m³/día
San Ignacio 300
45 m³/día
AHORRO · ON/OFF
San Ignacio 500 (ya operativo): 29,7 m³/noche = $1.246.980/mes.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 6
AEB · Resumen y propuesta
Arauco El Bosque | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Matriz A.A. se desactivó el 15/05: el recinto se lee en Matriz 1° piso y Anillo Plaza.
• Proponer on/off 00:00–06:00 en los dos puntos. Anillo Plaza subió (mayo 7 → julio 21 m³/día): ¿hay un trabajo en curso?
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Anillo Plaza
22 m³/día
Matriz 1° piso
75 m³/día
AHORRO · ON/OFF
On/off 00–06 en Anillo + Matriz 1° piso: 331 m³/mes = $463.408/mes.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 7
CUR · Resumen y propuesta
Arauco Curauma | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Anillo Sur anda un poco sobre Norte. Noche típica Sur 0,8 · Norte 0,4 m³.
• No se propone control on/off: la diferencia es chica y se sostiene. Los dos cubren el mall.
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Anillo Sur
14 m³/día
Anillo Norte
13 m³/día
AHORRO · ON/OFF
Sin on/off. La noche es chica y no se lee como fuga.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.

## Slide 8
PAK · Resumen y propuesta
Parque Arauco Kennedy | umbral = total 24 h | on/off = 00:00–06:00
HALLAZGOS · RECOMENDACIONES
• Sandía Antigua y Sandía Nueva alimentan Distrito de Lujo; de ahí sale a Bazar Gourmet y DL Kennedy. Esos tres no se suman a la cabecera.
• Proponer on/off 00:00–06:00 en Bazar Gourmet (el que más gasta de noche: 28,9 vs 1,2 m³ de DL Kennedy).
UMBRALES 24 h
A activar (total del día)
Distrito de Lujo
390 m³/día
Bazar Gourmet
250 m³/día
DL Kennedy
20 m³/día
AHORRO · ON/OFF
On/off 00–06 en Bazar Gourmet: 867 m³/mes = $1.213.800/mes.
Umbral = promedio operativo × 1,25. No se ofrece umbral de noche.